## Slide 1
Златоустовская гравюра
Гравюра на стали- русский народный художественный промысел украшения стали гравировкой;
зародился в начале 19 в. на Урале;
первоначально украшалось боевое оружие.

## Slide 2
Техника создания Златоустовской гравюры.
Литьё-это технологический процесс изготовления отливок, заключающийся в заполнении форм расплавленным материалом и дальнейшей обработке полученных изделий.
Ковка- это один из способов обработки металлов давлением , при котором инструмент оказывает многократное прерывистое воздействие на заготовку, в результате чего она, деформируясь, постепенно приобретает заданную форму и размеры.
Полировка- это придание поверхности зеркально гладкого вида путем натирания, трения.
Позолота- тонкий слой золота, наложенного на поверхность предмета.
Гравировка- техника нанесения изображения, орнамента, надписи и т.п. на поверхность твердых материалов

## Slide 3
Полировка металла и его обезжиривание зубным порошком

## Slide 4
Перевод рисунка через копировальную бумагу

## Slide 5
Художник кисточкой наносит раствор битумного лака на скипидаре и раскрашивает им рисунок

## Slide 6
просушивается в печи до 370 градусов две минуты, а потом вытравливается в горячем растворе медного купороса с поваренной солью